## Slide 1: シュリンク版SSPの開発過程にみるSSPのソース
SECTION 4
アライブビジョンソフトウェア株式会社
髙橋和浩

## Slide 2: このセクションの目的
シュリンク版のSSPを作成する過程において、SSPのソースの構成およびソースそのものを理解する必要があり、その中で取捨選択を繰り返した。
その目線で、どのような取捨選択をしたかをここで説明します

## Slide 3: ファイルモジュール表 1
ファイル | 場所 | モジュール | 呼び出し | 説明
start.src | arch | _start | _sta_ker | 
 |  |  | _software_init_hook | 
 |  |  | _hardware_init_hook | 
 |  |  | __kernel_istkpt | kernel_cfg.cにて"_kernel_istkpt"の値を決定する.
target_support.src | target | _hardware_init_hook |  | 
 |  | _software_init_hook |  | 
startup.c | kernel | sta_ker | target_initialize(); | 削除
 |  |  | initialize_object(); | kernel_cfg.c
 |  |  | call_inirtn(); | kernel_cfg.c 削除
 |  |  | start_dispatch(); | 
 |  | ext_ker |  | 未実装
 |  | exit_kernel |  | 未実装
target_config.c | target | target_initialize | prc_initialize(); | ターゲット固有のSIOドライバ
 |  | target_exit | rx600_uart_init その後SIOの初期化 | 
 |  | target_fput_log |  | 

## Slide 4: 各モジュールの説明 1
start.src--- 基本的に開発環境のもの（HEWウイザード）のものを利用
target_support.src--- ターゲット固有のドライバは持たない
startup.c ----sta_ker()を実装。ターゲット初期化および割り込みベクター初期化は削除
target_config.c ----ターゲット固有のドライバは持たない

## Slide 5: ファイルモジュール表 2
ファイル | 場所 | モジュール | 呼び出し | 説明
prc_config.c | arch | prc_initialize |  | intnest = 1U; のみ
 |  | prc_terminate |  | 割り込みベクター
 |  | xlog_sys |  | 
 |  | x_config_int |  | 
 |  | default_int_handler |  | 
 |  | default_exc_handler |  | 
rx600_usrt.c | target |  |  | ＳＩＯドライバ
target_serial.c | target |  |  | SIOドライバ
target_timer.c | target |  |  | タイマードライバ
banner.c | syssvc |  |  | バナー
serial.c | syssvc |  |  | SIOドライバ
banner.tf | syssvc |  |  | ここでバナーの固定テーブルのテンプレート があるので削除した
kerbel_cfg.c |  | _kernel_initialize_object | _kernel_initialize_task(); | 
 |  |  | _kernel_initialize_interrupt(); | 割り込みベクタの初期化 削除
 |  |  | _kernel_initialize_exception(); | 例外ベクタの初期化 削除

## Slide 6: 各モジュールの説明 2
prc_config.c ----ターゲット固有のドライバは持たない
rx600_usrt.c ----ターゲット固有のドライバは持たない
target_serial.c ----ターゲット固有のドライバは持たない
target_timer.c ----ターゲット固有のドライバは持たない
banner.c ---- バナーはとりあえず無
serial.c ----ターゲット固有のドライバは持たない
banner.tf ---- バナーはとりあえず無
kernel_cfg.c
kernel_initialize_task ---- 残す
kernel_initialize_interrupt() ----割り込みベクタの初期化 削除
kernel_initialize_exception() ----例外ベクタの初期化 削除

## Slide 7: ファイルモジュール表 3
ファイル | 場所 | モジュール | 呼び出し | 説明
task.c | kernel | initialize_task |  | タスク情報の初期化
 |  | get_ipri_self |  | 
 |  | get_ipri |  | 
 |  | bitmap_search |  | 
 |  | primap_empty |  | 
 |  | primap_serach |  | 
 |  | primap_test |  | 
 |  | primap_set |  | 
 |  | primap_clear |  | 
 |  | swerach_schedtsk |  | 
 |  | test_dormanr |  | 
 |  | make_active |  | 
 |  | run_tsk |  | 
 |  | dispatcher |  | 

## Slide 8: 各モジュールの説明 3
task.c --- タスク処理 残す そのまま

## Slide 9: ファイルモジュール表 4
ファイル | 場所 | モジュール | 呼び出し | 説明
prc_support.src | arch | __kernel_start_dispatch |  | 起動時のディスパッチャ
 |  | __kernel_call_exit_kernel |  | カーネル出口処理 未実装
 |  | ret_int |  | 割り込みからのディスパッチャ入口
 |  | ret_int_r_rte: |  | 割り込みで割り込みがひとつネストを戻して戻る
 |  | _kernel_interrupt: |  | 割り込みハンドラ
 |  | _kernel_exception |  | CPU例外 削除
interrupt.c | kernel | initialize_interrupt |  | 割り込み情報のテーブル初期化をしている この辺は手動にするので、削除する方向
 |  | dis_int |  | ユーザーAPI
 |  | ena_int |  | ユーザーAPI
exception.c | kernel | initialize_exception |  | CPU例外のベクタ等の設定

## Slide 10: 各モジュールの説明 4
prc_support.src
kernel_start_dispatch -----------残す
kernel_call_exit_kernel-----------カーネル出口処理 未実装
ret_int ---------------------------残す
ret_int_r_rte: -----------------残す
kernel_interrupt: ----------------残す
kernel_exception ----------------例外処理 削除
interrupt.c ----------------------------割り込み機能 未実装
exception.c --------------------------例外処理 削除