## Slide 1: リアルタイムOSのカスタマイズ
ポリテクセンター兵庫
2015.1.10,17,24
アライブビジョンソフトウェア株式会社
高橋和浩

## Slide 2: 目次 1日目
1.リアルタイムOSのカスタマイズの必要性
2.ITRONの作り方
3.TOPPERS/SSP、インストール
4.TOPPERS/SSPプログラム演習

## Slide 3: 目次 2日目
5.シュリンク版SSPの紹介とインストール
6.カーネルコード解説
7.TOPPERS/SSPのカスタマイズ 一部改造編

## Slide 4: 目次 3日目
8.TOPPERS/SSPのカスタマイズ フル改造編
（１）待ち状態を持つカーネルの設計
（２）実装
（３）dly_tskの追加
(４）評価・改善
3日間のまとめ

## Slide 5: 1.リアルタイムOSのカスタマイズの必要性
さまざまな局面
1)無償のRTOSを無償で使っていて自らメンテナンスしたい
2)自社製OSを使っているが我流にやっていて、メンテ方法を学びたい
3)OSレスでやっているが、今のシステムにマルチタスク機能をいれたい。
4)OSの自作をやってみたいと思っている

## Slide 6: 対象のRTOS
1)シングルコア
2)スレッドモデル
以下は、さらに基礎を元に応用が必要
プロセスモデル
マルチコア(SMP)

## Slide 7: 2.ITRONの作り方
「ITRON標準ガイドブック2」「PartⅢITRONを作りたい人のために」
解説：
本では非常に端的に書かれている。たぶんこれを読んですっとわかる人はすでにITRONの構造を理解している人だと考えています。解説しながら進めていきます。

## Slide 8: 用語
タスクディスパッチ/タスクスイッチ タスクディスパッチャ
タスクスケジューリング タスクスケジューラ
優先度ベーススケジューリング
レディーキュー
遅延ディスパッチ（の原則）
ret_intシステムコール
タスク独立部--> 特有の用語で、ユーザー割り込みルーチンのこと

## Slide 9: OSの動き 概要
OS未実行（タスクが実行中）
-->
システムコールまたは割り込み
-->
OS実行状態 すぐにユーザー割り込み処理をコール
システムコールならなんかやる
-->
遅延ディスパッチ
ret_intでタスクにいく

## Slide 10: プログラムの動作優先度
(カーネル管理外）
カーネルマスクレベル
ユーザー割り込みハンドラ
ユーザータスク

## Slide 11: TCBの作り方
タスクコントロールブロック
レディーキューとはTCBの行列のこと

## Slide 12: 3.TOPPERS/SSP、インストール
最少セットカーネル
リアルタイムカーネル(RTOS)
リアルタイム性能はそのまま、メモリ使用を抑えた
特徴的、「待ち状態を持たない」
スタック共有も可能
待ち状態を持たない--> プリエンプトされないので
コンテキストの保存が不要になり
シンプルに実装されている

## Slide 13: インストール
演習テキスト参照

## Slide 14: 4.TOPPERS/SSPプログラム演習
演習テキスト参照
演習4-1

## Slide 15: 1日目まとめ
RTOSの用語
RTOSの大まかな動き
TOPPERS/SSP

## Slide 16: 5.シュリンク版SSP,インストール
演習テキスト参照
演習5-1,5-2

## Slide 17: 6.カーネルコード解説
sta_ker()から始まる。
マルチタスクになる前段階の処理
ブート一回目だけの処理としてカーネルオブジェクトの生成がある。
SSPはカーネルオブジェクトといってもタスクのみ
TCBの初期設定をする。
最後にディスパッチャを呼ぶ
void |  |  | 
sta_ker(void) |  |  | 
{ |  |  | 
 | initialize_object(); |  | 
 | kerflg = true; |  | 
 | intnest = 0; |  | 
 | dispatcher(); |  | 
} |  |  | 

## Slide 18: 6.カーネルコード解説2
ディスパッチャ部分
これは、途中で待ちにならないSSP特有のディスパッチ処理。
優先度の高いタスクにプリエンプトはするが、待ち状態にはならないから、タスクの高いタスクが終了してから低いタスクの起動はこういう単純な呼び出しでよい。
さらにSSPはスタック共有型なのでスタックを切り替える必要はない。

## Slide 19: 6.カーネルコード解説3
スケジューラは、今のレディーキューから、次にディスパッチするタスクを選ぶ処理。
レディーキューの構造に依存するが、SSPは単純なビットマップのみ
uint_t |  |  |  |  | 
search_schedtsk(void) |  |  |  |  | 
{ |  |  |  |  | 
 | return primap_search(); |  |  |  | 
} |  |  |  |  | 

## Slide 20: 6.カーネルコード解説4
ER |  |  |  |  |  |  | 
act_tsk(ID tskid) |  |  |  |  |  |  | 
{ |  |  |  |  |  |  | 
 | ER |  | ercd; |  |  |  | 
 | uint_t | tskpri; |  |  |  |  | 
 | LOG_ACT_TSK_ENTER(tskid); |  |  |  |  |  | 
 | CHECK_TSKCTX_UNL(); |  |  |  |  |  | 
 | CHECK_TSKID_SELF(tskid); |  |  |  |  |  | 
 | tskpri = get_ipri_self(tskid); |  |  |  |  |  | 
 | t_lock_cpu(); |  |  |  |  |  | 
 | if (test_dormant(tskpri)) { |  |  |  |  |  | 
 |  | if(make_active(tskpri)) { |  |  |  |  | 
 |  |  | run_task(tskpri); |  |  |  | 
 |  | } |  |  |  |  | 
 |  | ercd = E_OK; |  |  |  |  | 
 | } |  |  |  |  |  | 
 | else { |  |  |  |  |  | 
 |  | ercd = E_QOVR; |  |  |  |  | 
 | } |  |  |  |  |  | 
 | t_unlock_cpu(); |  |  |  |  |  | 
error_exit: |  |  |  |  |  |  | 
 | LOG_ACT_TSK_LEAVE(ercd); |  |  |  |  |  | 
 | return(ercd); |  |  |  |  |  | 
} |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 21: 6.カーネルコード解説5
最後は、ユーザーからのOS呼び出しである。
タスクの起動で、基本はまずレディーキューに指定したタスクのTCBをキューイングする
カーネルの最後（遅延ディスパッチで）今の最優先タスクを動かす。
SSPは単純にサブルーチンコールしかしていないので、
タスクは常に頭から動くが、プリエンプトされて復帰するケースは
自タスクよりも高いタスクを起動した場合。
起動されたタスクが終了した時点で、タスク起動後に戻ればいいのでサブルーチンコールするのと同じ作りで実現している

## Slide 22: 6.カーネルコード解説6
フローチャート 別紙A1参照
割り込みおよび遅延ディスパッチ部分
CPUが違っても同じ処理をアセンブリ言語でこの部分を移植することで、シュリンク版SSPの移植が可能

## Slide 23: 7.TOPPERS/SSPのカスタマイズ 一部改造編
演習テキスト参照
演習7-1

## Slide 24: 2日目まとめ
シュリンク版SSPのインストール
カーネルコードリーディング
標準的なカーネルカスタマイズ

## Slide 25: 8.TOPPERS/SSPのカスタマイズ フル改造編
（１）待ち状態を持つカーネルの設計
（２）実装
イ．コンテキストの保存と復元
ロ．サービスコール部の作成
（３）dly_tskの追加
イ．実装に必要な項目の整理
ロ．指定時間待ちの実装(dly_tsk)
（４）評価・改善
イ．制作したカーネルを用いる際の問題点の把握
ロ．問題点の改善

## Slide 26: （１）待ち状態を持つカーネルの設計
待ちを持つということは
タスクが run --> wait --> dormant
wait --> ready
中断したところから再開しなければならない。

## Slide 27: コンテキストの保存と復元
1.コンテキストの保存エリアを検討する。
2.コンテキストからタスクが復帰する仕組みでのタスク起動部を実装する
3.タスクスイッチする場合にコンテキストの保存と復帰をします。
タスクがスイッチするときにコンテキストを保存/復帰するように実装する。

## Slide 28: longjmp/setjmpの仕組み
コンテキストの保存領域を渡してcallすれば、そこに保存される。
保存時は戻り値0でリターンする。 保存されたものが使われた場合には1でリターンする。
1でリターンした場合は、レジスターやスタックポインタなど、保存時の状態に戻る。
setjmpは保存領域を利用してjmpする。コンテキストは保存領域のものに復帰する。

## Slide 29: longjmp/setjmpの限界
RTOSのコンテキスト保存は、longjmp/setjmpだけでは、すべての場合に対応できません。
少なくとも戻り値が、R1レジスタが保存されないことがある。
割り込みには対応できない
 割り込み部でレジスタ保存/復帰を補完する必要がある。

## Slide 30: （２）実装
演習8-1
演習8-2
Wait-sspとの差分を参考

## Slide 31: （３）dly_tskの追加
Delay状態の定義
待ち状態かつタイムアウト値が0以外の場合
変数の追加 タイムアウト値
 TCBに追加する
Isig_timを1msのタイマー割り込みから呼び出す。
Isig_timの処理
全タスクループ
タイムアウト値が0以外
タイムアウト値-- == 0か?
wait解除処理
Wait解除処理
1.TCBをWAIT  READY状態に変更
2.TCBをレディーキューにつなげる
タスクスイッチは、ディスパッチャで実行される

## Slide 32: （３）dly_tskの追加 実装
演習8-3

## Slide 33: (４）評価・改善
イ．制作したカーネルを用いる際の問題点の把握
ロ．問題点の改善

## Slide 34: イ．制作したカーネルを用いる際の問題点の把握
1.実行速度
2.RAM利用削減
2点改善事項
コンテキストの保存と復元を割り込みでは2度行っている
コンテキスト領域を固定でRAMを使用
 タスクスタックを利用

## Slide 35: まとめ
演習8-3がカーネルの処理の一般的な実装の形
パターン化
1)コントロールブロックを直す
2)待ち行列に並べる、取り出す